| Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
| --- |
| Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu |
| Název: Požáry v divadlech | Metodický list číslo | 39 P |
|  | Vydáno dne: 4. prosince 2006 | Stran: 5 |

# I.

# Charakteristika

- Součástí budov divadel jsou zpravidla prostory určené pro shromáždění nejméně 200 osob . V budovách divadel se zpravidla provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím . Rozsah vybavení divadel a jejich dispoziční řešení a vybavení je ovlivněno tím, zda jde o stálou scénu, divadlo s občasným provozem nebo o divadlo ve víceúčelové budově. Divadelní budovy jsou charakteristické svou dispoziční variabilitou, rozsahem zastavěného prostoru a různorodostí využití prostorů, což má za následek obtížnou orientaci v budově, zejména v prostorech nepřístupných veřejnosti.

- Největší nebezpečí z hlediska rozvoje požáru se vyskytuje na jevišti a v přilehlých prostorech v důsledku používání velkého množství různorodých, lehce hořlavých materiálů na dekorace, rekvizity a garderobu. Velká výška jednotlivých prostorů podporuje rychlou výměnu plynů a vznik komínového efektu, zejména v prostoru jeviště s provazištěm. Rychlému rozvoji požáru napomáhají různé šachty, které propojují jednotlivé prostory. Hořením značného množství lehce hořlavých materiálů, včetně plastických hmot, vzniká velké množství toxických zplodin hoření.

- Pro jednotky je hašení komplikováno obtížnou přístupností k místu požáru, špatnou orientací v zakouřených prostorech a velkou koncentrací osob nejen v hledišti, ale
i v zázemí jeviště. Obslužný personál se vyskytuje ve všech prostorech budovy.

- Pojmy a definice prostorů a konstrukcí v divadlech, která podle velikosti divadla mohou obsahovat:

  - kukátkové jeviště - jeviště ohraničené portálem, který vymezuje plochu jeviště,

  - amfiteátrové jeviště - otevřené jeviště (může být uvnitř nebo i mimo budovu) je ohraničeno stavitelnými portály,

  - pódium - vystavěné jeviště v sále, které postrádá portály a většinu technického vybavení,

  - hlavní jeviště - prostor ohraničený portálem na které mohou bezprostředně navazovat boční jeviště, zadní jeviště a předscéna (bývá mimo oponu a může být zakryto pevnou nebo oddělávací konstrukcí. Jeviště je ohraničeno textilními závěsy, které jsou upevněny na tzv. tazích; podlahu jeviště tvoří tzv. „jevištní mosty“ (stoly), které se mohou vertikálně pohybovat i několik metrů pod nebo nad úroveň jeviště. V bočních jevištích bývají „jevištní vozy“, kterými se nasouvají připravené dekorace na scénu. V jevištních mostech se nachází „propadla“ (otvory v podlaze jeviště - jevištního mostu). Některá divadla jsou vybavena dodatečně montovanou „točnou“. Ovládání jevištních mostů, točny apod. je zpravidla kombinované (např. elektrohydraulické) a pod jevištním prostorem se může nacházet v nádržích i větší množství hydraulického oleje. Hlavní jeviště je směrem od hlediště odděleno soustavou opon (požární, hlavní – z těžkého textilu, revuální – látková umělecky dotvořená a tylová – průhledný textil),

  - provaziště - prostor nad hlavním jevištěm opatřený kovovým roštem s kladkami závěsných lan a tahových tyčí, který slouží k zavěšení dekorací a manipulaci s nimi a k obsluze dalších technických zařízení zde instalovaných (osa tyče jevištních tahů nejméně 4,5 m nad hranou portálu, systém vyvažování břemen zpravidla pomocí litinových závaží). Jevištní prostor (komín) probíhá celou výškou stavby až po střešní konstrukci, ve které bývají instalovány zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen „OKT“), SHZ apod.; nad portálem jsou po boku instalovány obslužné a technické lávky, které mají únikové komunikace mimo prostor požárního úseku,

  - jevištní lávka - pavlačový ochoz kolem jeviště ve výši 1. nebo 2. podlaží divadelní budovy. Na jevištní lávce bývají instalována osvětlovací tělesa (reflektory) a je odtud obsluhováno provaziště,

  - portál - architektonické rozdělení divadelního prostoru na hlediště a jeviště, tzv. portálovým oknem, v němž je ze strany jeviště umístěn mechanizmus oponového závěsu,

  - portálová věž - vložená konstrukce na bočních stranách hlavního jeviště, která je do stran pohyblivá,

  - horní portál (portálový most) - pohyblivá konstrukce nad hlavním jevištěm, která ohraničuje prostor jeviště,

  - propadliště - část prostoru pod jevištní podlahou, kde se mohou nacházet zpravidla hydraulické mechanizmy ke zvedání a spouštění i větších plošných dílů;

  - požární opona - požární uzávěr typu EW (vždy z nehořlavých hmot) oddělující jeviště od hlediště; uzavírání požární opony vždy po obou stranách portálů
a u větších jevišť navíc nejméně z jednoho dalšího místa (zpravidla z přilehlé chráněné únikové komunikace),

  - technická zázemí - navazují na prostory jeviště - pracoviště strojníka (nachází se zpravidla na lávce a řídí nasouvání jevištních vozů, pohyb jevištních mostů, dekorací apod.; osvětlovací a zvuková režie (samostatné místnosti, často
i v prostoru hlediště); pracoviště inspicienta (v prostoru jeviště - řídí celý průběh představení a má možnost vstupovat do domácího rozhlasu rozvedeného v budově); stanoviště požárního dohledu (zpravidla v prostoru ovládání požárně bezpečnostních zařízení - SHZ, OKT, EPS apod.); vlásenkárna a maskérna (prostory v blízkosti jeviště kde se připravují herci na představení); další obslužné prostory pro uložení rekvizit a kostýmů (garderóby) pro představení, šatny herců
a jevištních techniků, sklady dekorací, kuřárna, denní místnost apod.,

  - jevištní vůz - praktikáblový stupeň na kolečkách o celkové výšce 20 cm, pohybující se horizontálně po jevišti a umožňující rychlé proměny scén,

  - orchestřiště - prostor před portálem, zpravidla 2 m pod úrovní podlahy jeviště,

  - hlediště - pro diváky s rovnou nebo stupňovitou podlahou, pevnými nebo sklopnými sedadly (připevněnými nebo nepřipevněnými) a doplňované o tzv. volné přístavky. Řady sedadel v hledišti mohou být odděleny uličkou nebo mohou být řady celistvé; povrch sedadel je často z hořlavých materiálů,

  - lóže - oddělená část hledištního prostoru určená pro malé skupiny diváků nebo pro umístění některých technických zařízen,

  - foyer - součást slavnostního divadelního předsálí, vnitřní shromažďovací prostor pro návštěvníky divadla před vstupem do hlediště (nachází se v něm zpravidla šatny diváků, toalety, stánky rychlého občerstvení, vstupenkové prodejny, pracoviště inspektora hlediště, požárního dohledu a lékařské služby) může být používán k menším výstavám nebo komorním koncertům,

  - pomocné výrobní prostory - opracování dřeva, kovu, čalounické dílny, malírny, krejčovny apod.,

  - další související prostory - sály zkušeben (tělocvičné, baletní, herecké, zkušebny orchestrů, zkušebny sborů /korepetitovny/ apod.) a administrativní část,

  - technický box - oddělená část hledištního celku určená pro umístění technického zařízení divadla (stanoviště osvětlovače, zvukaře apod.),

  - dekorace - soubor kulis vyrobených v divadelních dílnách,

  - galerie - část hlediště se sedadly i místy k stání, ještě nad úrovní balkónu,

  - girlanda - ozdobný závěs na nějž jsou navázány různé ozdoby, lampiony apod.,

  - hledištní inspektor - vedoucí uvaděč (biletář), jemuž je podřízen chod všech hledištních služeb pro obecenstvo.

- Při zásahu v divadlech lze očekávat následující charakteristická nebezpečí, zejména:

  - ztrátu orientace,

  - intoxikace a udušení,

  - popálení a opaření,

  - úraz elektrickým proudem,

  - pádu nebo propadnutí,

  - zřícení konstrukcí a padající předměty,

  - chaotické až panické chování přítomných osob.

6)	Zásah jednotky při požáru v divadle je ovlivněn zejména:

  - přítomností velkého počtu osob,

  - náročností průzkumu a vyhledávání osob vzhledem k velkému členění zázemí divadelního prostoru,

  - složitými podmínkami pro záchranu a evakuaci osob zejména z prostorů určených pro zaměstnance divadla v důsledku zúžení únikových komunikací odloženými rekvizitami apod.,

  - vývinem značného množství tepla,

  - možností rychlého rozšíření požáru v jevištním prostoru a do technického zázemí, vlivem neuzavřených prostupů, zejména v období přípravy divadelní scény,

  - tím, že se obvykle jedná o zásahy v noci.

# II.

# Úkoly a postup činnosti

- Požární technika musí být ustavena mimo prostory určené pro soustředění evakuovaných osob a komunikací vedoucích k nim.

- Seznámit se s průběhem evakuace osob z divadla, který provedl personál. Evakuované osoby soustředit mimo nástupní prostory jednotek, zabezpečit evakuované dle potřeby, např. zajistit přítomnost zdravotnické pomoci. Je nutno využít evakuační plán.

- Organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami, zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde byl proveden průzkum.

- Zvážit možnost provedení účinného hašení požáru již během evakuace, zajistit dostatečný počet sil a prostředků, aby bylo možno současně s prováděním evakuace provádět průzkum, popř. hasit.

- Průzkumná skupina musí být vybavena kromě standardních prostředků (izolační dýchací přístroj, svítilna apod.), prostředky pro usnadnění orientace (vodící lano), evakuaci osob nebo záchranu ohrožených osob.

- Průzkumná skupina kromě standardních úkolů, musí nejprve navázat kontakt s místem řízení evakuace a zjistit v jaké fázi se evakuace osob nachází (jaký je její stav). Pro rychlé a objektivní zjištění potřebných informací musí vytěžit členy (vedoucího) požárního dohledu. Dále musí:

      - zjistit místa ovládání instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, zda byla tato zařízení uvedena do činnosti a s jakým výsledkem,

      - zjistit ohnisko požáru a cesty jeho šíření (využít EPS),

      - zjistit uzavření otvorů v požárně dělících konstrukcích požárního úseku zejména kde hoří a ve směru šíření požáru,

      - zkontrolovat možnosti šíření požáru rozvodem vzduchotechniky a to až do prostoru strojovny vzduchotechniky.

13)	Při rozhodování o vedení hasebního zásahu využít především zpracovanou DZP. Pokud nebyla dokončena evakuace osob nasadit síly a prostředky na její dokončení. K oznámení o zahájení evakuace se doporučuje využít člena hereckého souboru. K úspěšnému řízení evakuace a zabránění vzniku paniky využít domácího rozhlasu nebo ručních megafonů. Na řízení evakuace využít hasiče, pokud je to možné
i psychologickou službu HZS ČR nebo příslušníky, kteří absolvovali kurz posttraumatické intervenční péče.

14)	Hasební zásah vést mimo hlavní evakuační komunikace a směrovat především vnitřními zásahovými cestami proti směru šíření požáru pokud možno do ohniska požáru, a to ze všech možných stran. Podle podmínek upřednostnit používání roztříštěných proudů. Zásah vést především vytvořenými zásahovými cestami. Další proudy směrovat:

    - ke všech otvorům v požárně dělících konstrukcí požárního úseku, ve kterém hoří,
a to i k otvorům opatřených požárními uzávěry; v případě namáhání uzávěrů požárem, tyto intenzivně ochlazovat,

    - aktivovat OKT v požárním úseku zasaženém požárem, pokud k aktivaci již nedošlo v automatickém režimu,

    - kontrolovat, popřípadě chladit okolí vyústění OKT a vzduchotechniky,

    - použít prostředky pro zvýšení hasebních účinků vody,

    - pokud to dovolují možnosti na místě zásahu používat roztříštěné proudy,

    - při rozvinutém požáru ochlazovat požární oponu na odvrácené straně od požáru, pokud již není chlazena stabilním zařízením,

    - prostor zásahu při rozvinutém požáru rozdělit vždy na více úseků.

III.

Očekávané zvláštnosti

- Při požárech divadel nutno počítat s následujícími komplikacemi:

- vznik paniky při evakuaci osob, neřízená evakuace,

- uzamčené nebo zatarasené evakuační cesty,

- neuzavření požárních opon vlivem dekorací zasahujících do profilu pod oponou,

- rychlé šíření plamene vlivem absence prostředků pro snížení hořlavosti dekorací,

- neuzavření otvorů šachet sloužících k dopravě dekorací a vytvoření tak požárních mostů mezi požárními úseky,

- vysoká intenzita požáru,

- velké zadýmení únikových komunikací a vývin toxických zplodin,

- ztráta orientace vlivem různých zákoutí sloužících k dočasnému odložení dekorací
a rekvizit,

- přítomnost osob v různých prostorách divadla i po skončení představení,

- ztížení evakuace osob zúženými vnitřními únikovými komunikacemi (např. přístavky v řadách sedadel),

- narušení statiky budovy vlivem roztažnosti ocelových konstrukcí v jevišti.

# Footnotes

Čl. 4.4 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory

§ 4 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/200 Sb.