| Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
| --- |
| Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu |
| Název: Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin | Metodický list číslo | 41 P |
|  | Vydáno dne 4. prosince 2006 | Stran: 4 |

I.

Charakteristika

- Základní popis hořlavých kapalin a objektů pro jejich skladování:

  - otevřený sklad hořlavých kapalin - prostor určený pro uskladnění, přijímání
a vydávání hořlavých kapalin ve větších množstvích, podle provedení se dále dělí na

    - částečně uzavřený sklad - sklad hořlavých kapalin, který je zastřešený, zčásti nebo úplně bez obvodových stěn,

    - ohraničený volný sklad - nezastřešený sklad s jednou požárně odolnou stěnou,

    - volný sklad - nezastřešený sklad bez obvodových stěn,

  - hořlavé kapaliny se využívají v různých odvětvích. Sklady hořlavých kapalin mohou být součástí provozů, popř. výrob i skladovacích prostor. Množství skladovaných látek se značně liší podle typu skladu. Maximální množství hořlavých kapalin může dosahovat řádově stovek tisíc litrů nebo kilogramů,

  - hořlavé kapaliny uložené v jednotlivých skladech se mohou značně lišit svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi i technicko bezpečnostními parametry. To může mít vliv na vznik a šíření požáru a zejména na hašení (na účinnost některých druhů hasiv),

  - hořlavé kapaliny se skladují v obalech, kontejnerech nebo nádržích. Nádrže, kontejnery nebo obaly mohou být připojeny na potrubní rozvod. Obaly mohou být vyrobeny z rozbitných (sklo), hořlavých (plast) nebo nerozbitných (kov) materiálů. Obaly se liší i objemem (až stovky litrů). Hořlavé kapaliny v obalech se mohou ukládat v kovových regálech. V podmínkách požáru hrozí nebezpečí zřícení kovových konstrukcí regálů. Způsob skladování a druh používaných obalů může ovlivnit jak průběh požáru, tak průběh hašení.

- Z hlediska požární ochrany je pro sklady hořlavých kapalin charakteristické:

  - otevřený sklad (ohraničený volný sklad) může mít směrem k sousedním objektům plnou, požárně odolnou stěnu, která brání šíření tepelného toku na jiný objekt,

  - mohou být vybaveny stabilním nebo polostabilním hasicím zařízením, EPS, popř. zařízením pro ochlazování,

  - sklady hořlavých kapalin musí být vybaveny havarijními jímkami nebo záchytnými jímkami, které jsou trvale napojeny na havarijní jímky . Potrubí odvádějící hořlavé kapaliny ze záchytných jímek do havarijních jímek musí mít trvale účinné kapalinové uzávěry a nesmí mít uzavírací armatury znemožňující samočinný odtok hořlavých kapalin . Po zaplnění (při překročení kapacity) havarijních nebo záchytných jímek může dojít k roztékání hořlavých kapalin (velké množství unikající hořlavé kapaliny, vliv hasební látky) a zvětšování plochy požáru,

  - některé prostory využívané pro uložení hořlavých kapalin nemusí splňovat požadavky na vybavení havarijními a záchytnými jímkami,

  - hořlavé kapaliny (zejména I. a II. třídy nebezpečnosti) jsou schopné vytvářet výbušné směsi par se vzduchem v závislosti na ploše odpařování, teplotě a výměně plynů (odvětrávání).

- Požáry ve skladu hořlavých kapalin jsou charakterizovány:

  - vysokou rychlostí šíření požáru,

  - velkou intenzitou hoření spojenou s vývinem značného množství tepla a vysokou teplotou plamene; intenzita hoření může náhle narůstat při postupném poškozování obalů hořlavých kapalin,

  - intenzivní výměnou plynů a uvolňováním velkého množství zplodin hoření,

  - nebezpečím výbuchu,

  - nebezpečím rozšíření požáru na okolní prostory,

  - možností šíření požáru roztékáním hořících kapalin (sklon terénu, konstrukcí apod.),

  - nebezpečím úniku nebezpečných látek (samotné hořlavé kapaliny, vznikající toxické zplodiny hoření, odpadní vody při a po hašení).

II.

# Úkoly a postup činnosti

- Příjezd sil a prostředků na místo zásahu organizovat a požární techniku ustavit v dostatečné vzdálenosti a s ohledem na:

  - působení sálavého tepla (sklady mohou mít ochranné stínící konstrukce pro požární techniku),

  - směr šíření zplodin hoření,

  - možnosti šíření požáru (vlivem roztékání hořlavých kapalin),

  - možnost ústupu v případě náhlé změny situace.

- Posoudit nutnost vstupu hasičů do vnitřních prostor zastřešených skladů s ohledem na nebezpečí zřícení konstrukcí.

- Při průzkumu zajistit kontakt s obsluhou skladu (zaměstnanci) a také využít dokumentaci zdolávání požáru nebo jinou vhodnou dokumentaci.

- Průzkumem je třeba mimo jiné zjistit:

  - přítomnost osob v prostorách skladu,

  - možnosti šíření požáru (napojení dalších technologických zařízení, stav požárně dělících konstrukcí),

  - vybavení skladu požárně bezpečnostními zařízeními (např. SHZ, jímky), jejich ovládání a funkci,

  - druh a vlastnosti skladovaných hořlavých kapalin,

  - vhodný a dostatečně vydatný vodní zdroj.

- Jako vhodné hasivo lze použít těžkou a střední pěnu. Některé druhy hořlavých kapalin mohou pěnu vytvořenou z běžných druhů pěnidel rozkládat. Pro hašení požáru menšího rozsahu lze použít i hasicí prášky.

- Při intenzivním šíření tepla sáláním chránit okolní objekty (ochlazování, vodní clona apod.).

- Při požárech velkých skladů hořlavých kapalin zjistit množství a druh pěnidla, které má vlastník nebo provozovatel skladu k dispozici.

- Při šíření požáru vlivem roztékání hořlavých kapalin zvážit provedení obranných opatření – např. vytvoření strouhy za pomoci ženijního nářadí nebo vhodné techniky.

- Při uvolňování velkého množství zplodin hoření posoudit nutnost varování (informování) obyvatelstva ve spolupráci s OPIS.

- Z důvodů nebezpečí opětovného vznícení je na rozteklých hořlavých kapalinách (zejména I. a II. třídy nebezpečnosti) vhodné udržovat souvislou vrstvu pěny
a minimalizovat možné iniciační zdroje.

- Pokud není před předáním místa zásahu zcela odstraněno nebezpečí opětovného vznícení hořlavých kapalin, je nutné stanovit opatření nutná k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.

- Tento metodický list lze přiměřeně použít i při požáru hořlavých kapalin uložených jinak než v otevřeném skladu podle platných předpisů.

III.

Očekávané zvláštnosti

- Při požáru ve skladu hořlavých kapalin je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

  - obtížný příjezd a přístup (vzhledem ke stavebnímu umístění skladu),

  - nedostatečná nebo chybějící spolupráce s obsluhou skladu,

  - případné otvory v obvodových stěnách skladu jsou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob nebo sklad bez obvodových stěn je proti vstupu nepovolaných osob zajištěn oplocením – nutnost násilného otevření nebo zpřístupnění,

  - požár může vzniknout následkem výbuchu (narušená stabilita konstrukcí, cesty šíření požáru),

  - požár otevřeného skladu hořlavých kapalin může vzniknout následkem rozšíření požáru z okolního prostředí (např. požáru trávy),

  - při požáru může docházet k výbuchům jednotlivých obalů (tlaková vlna, střepiny, rychlé šíření požáru),

  - samotné obaly mohou být následkem výbuchu vrženy do velké vzdálenosti od skladu,

  - obaly na hořlavé kapaliny se mohou samovolně pohybovat (např. vlivem sklonu terénu) a tím přispívat k šíření požáru,

  - zvýšené nároky na množství sil a prostředků (zejména na množství a účinek hasiva - různé druhy hořlavých kapalin mohou vyžadovat různé druhy hasiv),

  - omezené účinky hašení – špatné možnosti šíření pěny ve vnitřním prostoru skladu,

  - na  šíření zplodin hoření mohou mít vliv povětrnostní podmínky,

  - při déletrvajícím zásahu a použití velkého množství vody k hašení odtékající voda může být kontaminována nebezpečnými chemickými látkami,

  - hořlavé kapaliny mohou být uloženy i mimo prostor skladu (ve výrobních prostorách nebo na volném prostranství),

  - neznámé nebo větší než povolené množství hořlavých kapalin ve skladu,

  - ve skladu se mohou nacházet manipulační a přepravní prostředky (vysokozdvižný vozík); tyto prostředky mohou představovat další nebezpečí (pohon na LPG),

  - v podmínkách požáru hrozí nebezpečí zřícení kovových konstrukcí regálů,

  - vhodnost a hasební účinek jednotlivých druhů hasiv se pro jednotlivé druhy hořlavých kapalin mohou lišit.

# Footnotes

Záchytná jímka slouží pro zachycení běžně uniklých kapalin v důsledku netěsností nádrže. Je zpravidla svedena do havarijní jímky. Havarijní jímka slouží k zadržení uniklých kapalin při havarijních stavech, je dimenzována nejméně na užitný objem největší nádrže technologického zařízení, kontejneru nebo přepravního obalu, v nichž se vyskytuje hořlavá kapalina, která je sváděná do havarijní jímky, nejméně však na 10 % objemu všech nádrží do jímky sváděných. Dno havarijní jímky je vyspádováno do sběrné jímky.

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.